Conductor diameter	1/4"	5/16"	5/16"	3/8"	3/8"	1/2	1/2
Conductor columns×rows / (width×height)	6x10	5×12	6×10	5×8	6×8	5×10	6×10
Power [kWt]	16.6	14.7	14.5	17.5	15.7	14.3	13.9
Maximum water pressure [bar]	3.4	2.21	3.8	1.77	1.45	0.11	0.13
Current density [Amps/cm2]	373	240	250	263	228	128	115
Current per wire [Amps]	150	153	157	240	205	207	186
Voltage drop (total) [V]	110	96	92	73	76	70	74
Resistance (total) [Ohm]	0.73	0.62	0.58	0.3	0.36	0.33	0.4
N×Current
Conductor total length [feet]
Conductor total weight [kg]
Steel weight [kg]